附件2

《潜水系统和潜水器法定检验技术规则》(征求意见稿）

编写说明

- 本法规的编制基础是中华人民共和国船舶检验局1987版的《潜水系统和潜水器安全规则》（以下简称“87法规”）；本次改版主要依据IMO历年发布的决议和通函以及CCS相关规范进行修订，具体包括：

- IMO有关潜水系统的决议内容，即经A.583(14)、A.831(19)和MSC.185(79)修订的A.536(13)决议附件《潜水系统安全规则》（以下简称“DS规则”）；

- IMO MSC/Circ.981通函附件《水下客艇设计、建造和操作指南》（以下简称“PSC指南”）；

- IMO A.692(17)决议附件《高压撤离系统的指南和规范》（以下简称“HES指南”）；

- 2018版的CCS《潜水系统与潜水器入级与建造规范》（以下简称“CCS规范”）；

换版后的法规内容共12章。

- 第1章通则部分，整合了87法规第一章总则和第二章定义的内容，根据法规体系调整要求，与国内海船法规总则编写原则及框架进行协调。明确法规目标和适用范围，以及涵盖各章通用内容，如检验申请、免除、等效、解释、生效、责任、和定义等。定义中的技术用语部分，依据上述IMO相关规则和指南以及CCS规范进行了修订和补充，并在以后各章的规定中加以统一运用。

- 第2章检验与发证，主要考虑87法规第三章原有检验制度与《船舶检验管理规定》（部2号令）协调，其次，根据本次换版新增内容补充检验范围，并根据调整后的法规适用范围，删除了87法规有关作业前检验的相关规定。

- 第3章构造与布置，以87法规第四章第一、二节为基础，重点参考了DS规则和PSC指南进行了修订和补充，并重组为4节内容，包括一般规定、潜水系统、潜水器及其在载体上的安放。

- 第4章耐压壳体，作为潜水系统和潜水器结构设计的重点，将87法规第四章第三节中的规定单列一章，补充了目标要求、观察窗的材料要求等。

- 第5章生命支持系统、第6章机械设备及管路系统、第7章电气装置，其基础分别对应87法规的第五章、第六章和第七章，主要补充了目标要求，纳入了DS规则，并依据CCS规范和PSC指南进行了补充和调整，力求避免今后在实施法规和规范的过程中发生不必要的冲突。

- 第8章通信与航行设备，在87法规第五章第六节的基础上，增加了基本原则要求，并依据DS规则、PSC指南对通讯方面的规定进行修订，还补充了航行设备与定位装置方面的规定。

- 第9章消防，在87法规第八章的基础上，依据DS规则进行修订，将原有规定前后次序加以调整，依次为防火、探火和灭火，并根据PSC指南全面补充了水下客艇的附加要求。

- 第10章浮性和稳性，本章内容为新增，主要依据是CCS规范。对自由自航载人潜水器、潜水钟和系缆载人潜水器、无人潜器分别作了适当的规定。

- 第11章吊放系统，在87法规第4章4.2.6的基础上，适当作了改进。

- 第12章高压撤离系统，本章全面纳入了DS规则3.1和HEC指南的内容。