附件1

中华人民共和国海事局

潜水系统和潜水器法定检验技术规则

（征求意见稿）

中国船级社上海规范所

2019.02

目   录

第1章  通 则	4

第1节  一般规定	4

第2节  定义	6

第2章  检验与发证	10

第1节  一般规定	10

第2节  建造检验	11

第3节  初次检验	13

第4节  定期检验	14

第5节  展期检验	15

第6节  临时检验	15

第7节  无人潜水器检验	16

第8节  证  书	16

第3章  构造与布置	18

第1节  一般规定	18

第2节  潜水系统	18

第3节  潜水器	20

第4节  潜水系统或潜水器在母船或海上平台上的安放	22

第4章  耐压壳体	23

第1节  一般规定	23

第2节  结构设计	23

第5章  生命支持系统	25

第1节  一般规定	25

第2节  储气	25

第3节  供气	26

第4节  环境调节系统	26

第5节  控制系统	27

第6节  生活设施	28

第6章  机械、设备及管路系统	29

第1节  一般规定	29

第2节  泵和管系	29

第3节  压力容器	31

第4节  液压系统	32

第5节  推进轴系	32

第7章  电气装置	33

第1节  一般规定	33

第2节  电源和配电	33

第3节  电气设备	35

第8章  通信与航行设备	36

第1节  一般规定	36

第2节  通 信	36

第3节  航行设备与定位装置	37

附录  潜水钟应急定位装置	39

第9章  消防	41

第1节　防火	41

第2节　探火	41

第3节　灭火	41

第4节　水下客艇的附加要求	42

第10章  浮性和稳性	43

第1节  自由自航载人潜水器	43

第2节  潜水钟和系缆载人潜水器	44

第3节  无人潜水器	45

第11章  吊放系统	46

第1节  一般规定	46

第2节  设 计	46

第12章  高压撤离系统	47

第1节  一般规定	47

第2节  设计与建造	47

第3节  高压撤离装置	48

第4节  稳性和浮力	48

第5节  生命支持系统	49

第6节  防火和灭火	50

第7节  电气装置	50

第8节  高压撤离装置的下水和回收	51

第9节  通信和定位系统	51

第10节  高压撤离装置上应有的标志和信息	52

第11节  保养和测试	53

# 第1章  通 则

## 第1节  一般规定

1.1.1 目标

1.1.1.1 为贯彻中华人民共和国政府相关法律和行政法规，保障潜水作业中人命及财产安全，使潜水员、其他人员和母船或海上平台的危险性减到最低程度，确保潜水系统和潜水器在其生命周期内持续符合安全技术标准，并促进我国潜水行业可持续发展，特制定《潜水系统与潜水器法定检验技术规则》（以下简称“本法规”）。

1.1.2 适用范围

1.1.2.1 本法规适用于所有中国籍潜水系统和潜水器。

1.1.3 检验申请

1.1.3.1 潜水系统和潜水器的所有人或经营人，应按本法规的规定向船舶检验机构申请法定检验，并提供必要的检验条件，包括相关的安全措施。

1.1.4 免除

1.1.4.1 本法规的任何规定会严重妨碍新材料、新技术在潜水系统或潜水器上的应用研究时，本局基于技术评估的结果可免除这些要求，但仍应确保该潜水系统或潜水器适合于预定的用途，并能保证其全面安全。

1.1.5 等效

1.1.5.1 对本法规要求潜水系统或潜水器装设或配备的专门装置、材料、设备或器具，或特定型式，或本法规要求设置的任何专门设施，本局可准许该潜水系统或潜水器装设或配备任何其他的装置、材料、设备或器具，或其他型式，或设置任何其他的设施，但应通过试验或其他方法认定这些装置、材料、设备或器具，或其他型式，或其他设施，至少与本法规所要求者具有同等效能。

1.1.6 解释

1.1.6.1 本法规由本局负责解释。

1.1.6.2 本法规所述的“本局”系指中华人民共和国海事局。

1.1.6.3 除另有规定外，本法规所述的“经船舶检验机构同意”系指经省级船舶检验机构或中国船级社总部同意。

1.1.6.4 除另有规定外，本法规所述的“经同意”系指经船舶检验机构具体实施机构同意。

1.1.6.5 除另有规定外，本法规所述的“经认可”系指需经产品检验认可。

1.1.6.6 除另有规定外，本法规所述的“本局接受的规范或标准”系指“本局按规定程序认可和公布的中国船级社《潜水系统与潜水器入级与建造规范》或其他等效标准”。

1.1.7 公布与应用

1.1.7.1 潜水系统和潜水器的设计、制造、营运、检验、检测应遵守本法规相关规定。

1.1.7.2 本法规生效日期标注在法规首页上，但另有指明者除外。

1.1.7.3 除另有明文规定外，本法规及其修改通报适用于1.1.7.2所述的生效之日起新造的潜水系统和潜水器。如本法规新的要求特别指明适用于现有潜水系统和潜水器，则应予以满足。

1.1.7.4 除另有明文规定外，现有潜水系统和潜水器应继续符合其原先适用的法规要求（包括原船舶检验局颁布实施的法规）。如所有人或制造商要求在建造中的潜水系统或潜水器采用本法规新的要求，应完整应用本法规，并应在相应技术文件中注明。

1.1.7.5 现有潜水系统和潜水器在进行修理、改装、改建时，至少应继续符合其原先适用法规的规定。如需采用本法规，应完整应用，并应在相应技术文件中注明。

1.1.8 责任

1.1.8.1 本局对船舶检验机构及其所执行的法定检验进行管理。

1.1.8.2 船舶检验机构应依据本法规相关要求进行检验，并对检验质量负责。

1.1.8.3 潜水系统和潜水器的设计方应确保其图纸资料符合本法规的相关要求，并对设计质量负责。

1.1.8.4 潜水系统和潜水器的建造方应按照批准的图纸进行建造或改建，并对建造质量负责。

1.1.8.5 潜水系统和潜水器的所有人/经营人在其营运期间内，应确保其处于适用状态，按照本法规的规定及时向船舶检验机构申请相关的检验，确保持有有效的证书，并对营运安全管理负责。

1.1.8.6 潜水系统和潜水器的所有人/经营人应按照安全管理要求和本法规有关规定制定应对事故的应急预案，并在潜水系统和潜水器一旦发生事故后实施应急预案规定的救助操作程序。

1.1.9 申诉

1.1.9.1 有关方对船舶检验机构的检验结论有异议的，可以向上一级检验机构申请复验；对复验结论仍有异议的，可以向本局提出再复验，由本局组织技术专家组进行检验、评议，作出最终结论。

1.1.10 事故

1.1.10.1 持有本局安全证书的潜水系统和潜水器，若发生涉及本法规技术要求的重大事故，则所有人/经营人应立即向本局报告。如认为对该项事故进行技术分析有助于本法规的改进，则应由本局组织法规编制相关单位对事故进行技术分析，但技术分析报告或资料不得泄露有关潜水系统和潜水器的辨认特征，也不以任何方式确定或暗示任何方承担的责任。

## 第2节  定义

1.2.1 就本法规总体而言，有关定义如下：

1.2.1.1 中国籍潜水系统和潜水器：系指已在中华人民共和国登记或将在中华人民共和国登记的潜水系统和潜水器。

1.2.1.2 法定检验：系指本法规规定的各种检验（包括政府的法令、条例规定的检验），即为保障潜水系统和潜水器及人命、财产的安全，对其安全技术状况进行的强制性检查和检验，以及在检查和检验满意后签发或签署相应法定证书的过程。

1.2.1.3 船舶检验机构：系指实施船舶法定检验的机构，包括交通运输部和省、自治区、直辖市人民政府设置的船舶检验机构。

1.2.1.4 新造的潜水系统和潜水器：除另有规定者外，系指本法规生效之日或以后申请发证的潜水系统和潜水器以及本法规生效之日起6个月内未完成建造的潜水系统和潜水器。

1.2.1.5 现有潜水系统和潜水器：系指非新造的潜水系统和潜水器。

1.2.2 就本法规技术用语，有关定义如下：

1.2.2.1 潜水系统（DS）：系指在压力状态下运送潜水员进行潜水作业时所需要的整套装置和设备，一般包括甲板减压舱、潜水钟和吊放系统以及固定的储气设施等。

1.2.2.2 潜水钟（DB）：系指包括适当设备在内的潜水压力舱，用于载人水下观察或在水下作业现场和甲板减压舱之间运送潜水员。

1.2.2.3 甲板减压舱（DDC）：系指安装在母船或海上平台等上，供潜水员加压、减压或饱和潜水时在高压下居住的压力舱，通常舱内和/或舱外具有能控制舱内外压力差的装置。

1.2.2.4 生活舱：系指甲板减压舱内配有必要的生活设施，供潜水作业期间潜水员居住用的舱室。

1.2.2.5 过渡舱：系指甲板减压舱内供潜水员从不同环境中出入生活舱时用于过渡的压力平衡舱室。

1.2.2.6 吊放系统：系指在母船或海上平台等与水下工作现场、海面或支持船之间起吊和降放潜水钟、潜水器或高压撤离装置所需要的装置和设备。

1.2.2.7 潜水器：系指各种水下运行器具的统称，一般包括载人潜水器和无人潜水器。

1.2.2.8 载人潜水器（HOV或MS）：系指搭载乘员的潜水器。根据能源供给方式，可分为自身携带能源的自由自航潜水器和通过脐带由母船或海上平台等提供能源的系缆潜水器。后者又可分为有推进装置的自航式和无推进装置的拖曳式。

1.2.2.9 闸式潜水器（SL）：系指内部设有供潜水员出潜作业用闸室的载人潜水器。

1.2.2.10 水下客艇（PSC）：系指用于运送或搭载旅客，并能在水下观光游览的载人潜水器。根据其与水面的连接方式，可分为自由自航式和系缆式：前者虽需水面支持，但无有形连接；后者通过系缆从水面供电、高压充气和补充生命支持系统。

1.2.2.11 常压潜水服（ADS）：系指外形拟人，四肢有活动关节，且内部始终保持常压的硬式潜水服。常压潜水服是载人潜水器的一种特殊型式，根据其形状，可分为全人形和半人形，并可有推进装置。

1.2.2.12 无人潜水器（UUV或US）：系指不搭载乘员或旅客的潜水器。根据运行控制方式，可分为遥控潜水器（ROV）和自主式潜水器（AUV）。

1.2.2.13 遥控潜水器（ROV）：系指在水下依靠遥控方式操纵的无人潜水器。根据遥控方式，可分为通过脐带控制的系缆式和通过声波指令等直接遥控的无缆式。

1.2.2.14 自主式潜水器（AUV）：系指与母船或海上平台等无物理连接，在水下无需人工遥控，依靠可编程序控制器或智能处理器自动操纵的无人潜水器。

1.2.2.15 自主遥控潜水器（ARV）：系指与母船或海上平台等通过光纤连接，可人工遥控也可自动操纵的无人潜水器。

1.2.2.16 乘员：系指驾驶员和以其他任何职位从事或参与潜水器业务的搭载人员。

1.2.2.17 旅客：系指除乘员外作短途旅行观光的搭载人员。

1.2.2.18 深度：系指潜水员在潜水或在甲板减压舱或潜水钟等压力舱内的任何时间里所承受的以米（m）为单位的环境水压。

1.2.2.19 最大工作深度：系指潜水系统或潜水器能安全使用的最大作业或航行深度，以m表示。

1.2.2.20 最大工作压力：系指相当于最大工作深度时的环境水压，以MPa表示。

1.2.2.21 耐压壳体：系指能承受等于最大工作压力的内和/或外压力的壳体结构，由其围蔽而成的内部空间可容纳人员和必要的设备。

1.2.2.22 压力舱：系指用于安置和转移潜水员或其他人员的由耐压壳体围蔽而成的舱室，通常具有控制舱室内外压差的装置。

1.2.2.23 压力容器：系指能承受超过一个大气压的外压或内压的受压容器及其附件，其内部一般不用于容纳人员和必要的设备。

1.2.2.24 气瓶：系指储存和运输压缩气体的压力容器。

1.2.2.25 混合呼吸气（或“呼吸用混合气”）：系指在潜水、减压和撤离期间用于呼吸的空气或其他混合气体。

1.2.2.26 生命支持系统：系指在潜水作业、正常航行或紧急撤离中，于所有压力范围和条件下，为潜水钟、甲板减压舱、载人潜水器、水下居住室或高压撤离装置内的人员提供安全生存环境所必需的储气/供气/有害气体去除系统、环境调节与控制系统、应急支持系统，以及生活设施等的综合。

1.2.2.27 脐带：系指母船或海上平台等与潜水钟、系缆潜水器等之间的连接纽带，一般包含监视与通信电缆、电源电缆、呼吸气和热水软管等。起吊和降放的承载部件可以是脐带的一部分。

1.2.2.28 母船：系指运载潜水系统或潜水器，并为其提供能源和安全保障的水上船舶。

1.2.2.29 危险区：系指具有爆炸性混合气体的区域，一般分为0类区、1类区和2类区。爆炸性混合气体持续出现或较长时间出现的区域为0类区；在正常操作中易于产生爆炸性混合气体的区域为1类区；爆炸性混合气体不易产生，或即使产生也只存在一很短时间的区域为2类区。

1.2.2.30 高压撤离系统：系指在饱和状况下将潜水员从甲板减压舱撤离到可进行减压的某一地方所需的整套装置和设备。高压撤离系统的主要组成部分包括高压撤离装置、吊放系统和生命支持系统。

1.2.2.31 高压撤离装置（HEU）：系指能将受压状况下的潜水员从母船或海上平台等安全撤离到一个可进行减压的地方的装置。

1.2.2.32 对接装置：系指潜水钟、高压撤离装置和甲板减压舱互相连接或脱开所需的设备，以便需要时转移潜水员。

# 第2章  检验与发证

## 第1节  一般规定

2.1.1 一般要求

2.1.1.1 对潜水系统和潜水器进行的法定检验分为：

(1) 建造检验；

(2) 初次检验；

(3) 定期检验；

(4) 展期检验；

(5) 临时检验。

2.1.1.2 潜水系统和潜水器法定检验范围如下：

(1) 结构；

(2) 生命支持系统；

(3) 机械设备及其管路系统；

(4) 电气设备；

(5) 吊放系统；

(6) 消防；

(7) 通信与航行设备；

(8) 浮性和稳性；

(9) 高压撤离系统。

2.1.1.3 按本章的规定检验完成后，未经许可对检验过的结构、设备、装置、布置和材料不得作重大的变更。维修时所需的设备和不重要附件的调换则不受此限制。

2.1.1.4 按本法规规定经检验合格的潜水系统及潜水器，将颁发本章第8节规定的安全证书和其他相应的技术文件。

2.1.1.5 凡根据本法规1.1.4.1规定所准许的等效免除，应在潜水系统及潜水器安全证书上予以注明。

2.1.1.6 潜水系统和潜水器的每一主要部件，经检验合格后均应打上编号或其他明显识别符号的钢印，此编号及钢印应在安全证书中注明。限制运行的参数，包括船舶的运动及环境条件亦应在安全证书中示明。

2.1.1.7 本章所规定的各种检验，均应由申请人提出书面申请。

2.1.1.8 为便于各种检验的进行，申请人应为检验提供条件。

## 第2节  建造检验

2.2.1 适用范围

2.2.1.1 本节适用于新建潜水系统和潜水器。建造检验在于确认潜水系统和潜水器的结构、材料和制造工艺以及机械设备、电气设备和生命支持系统的安装等符合本法规的有关规定。建造期间的各个阶段都应接受船舶检验机构验船师的检验，重要的试验进行时应有验船师在场。

2.2.2 申请

2.2.2.1 凡欲在中华人民共和国登记注册的潜水系统和潜水器应由申请人向船舶检验机构提交建造检验申请。

2.2.3 图纸审查

2.2.3.1 凡申请建造检验的潜水系统和潜水器，在建造前，申请人应按本节2.2.3.2的规定，将图纸资料一式3份提交审查。

2.2.3.2 提交审查的图纸资料

(1) 总体和结构部分：

※① 总体说明书，包括潜水系统或潜水器的使用条件和营运要求，正常操作和应急操作程序说明，主尺度，最大工作深度，额定人数，承受海况能力的分析等；

※② 总布置图；

※③ 浮性及稳性分析，包括正常和应急条件下的潜浮计算；

※④ 可弃重量释放原理及布置图；

※⑤ 基本结构图；

※⑥ 耐压壳体结构图；

※⑦ 耐压壳体强度计算书；

※⑧ 观察窗、贯穿件、舱口部件及吊环的详细结构和尺寸；

※⑨ 材料等级及焊接材料选用；

⑩ 建造程序和焊接工艺说明书；

⑪ 热处理方法和步骤；

⑫ 压力试验方案；

⑬ 潜水和航行试验大纲。

(2) 机械部分：

※① 推进与操纵系统说明书；

※② 轴系布置图及强度计算书；

※③ 管系原理图和材料规格说明；

④ 机械设备，泵和管系计算书；

⑤ 机械设备布置图；

⑥ 机械设备明细表。

(3) 电气部分：

※① 电气系统说明书；

※② 电力负荷计算书及电力系统单线图；

※③ 电动机、蓄电池布置及接线图；

④ 电气设备明细表；

⑤ 通信导航系统布置图；

⑥ 灯光照明系统布置图；

※⑦ 应急供电系统图。

(4) 生命支持系统：

※① 系统原理说明书；

※② 储气、供气、呼吸气净化计算（包括正常情况和应急情况）；

③ 管系原理图和材料规格说明；

④ 在给定环境温度和压力下，系统的热／冷消耗计算；

⑤ 环境控制系统和监测系统布置图；

⑥ 脐带横截面图；

⑦ 设备明细表。

(5) 吊放系统：

※① 吊放系统说明书；

② 吊放系统布置图；

※③ 吊放系统的设计载荷和结构强度计算；

※④ 组装脐带及吊索图和计算；

⑤ 潜水钟应急吊放系统图。

(6) 消防系统：

※① 消防系统说明书；

② 防火、探火、灭火装置的布置图。

2.2.3.3 经审查批准的图纸资料，如需进行修改，应将修改部分提交审查。

2.2.4 材料和设备检验

2.2.4.1 钢材、焊接材料和拟装用的电机、蓄电池、空气压缩机、高压空气瓶、泵、阀件、观通器材、电气贯穿件、脐带、吊索和其他重要仪器、设备等应申请检验，并取得产品检验合格证书后方可用在潜水系统和潜水器上。

2.2.5 现场检验

2.2.5.1 潜水系统或潜水器应按批准的图纸施工，并经验船师检验确认符合图纸资料的有关规定。

2.2.5.2 潜水系统或潜水器的耐压壳体、机械设备、电气设备以及各种系统等，应进行各种检验和试验，并经验船师确认符合本法规的有关规定。

2.2.6 发证

2.2.6.1 建造检验合格后将按本章第8节的规定颁发安全证书。

## 第3节  初次检验

2.3.1 适用范围

2.3.1.1 本节适用于现有的潜水系统或潜水器的初次检验。

2.3.3 图纸审查

2.3.3.1 凡申请初次检验的潜水系统或潜水器，申请人应提交本章2.2.4.2中标有※的1套图纸资料供审查。如不能按上述规定范围送审，经同意，可适当减少。

2.3.3.2 申请人还应提交潜水系统或潜水器在建造和改装时的有关资料和文件以及有关船舶检验机构签发的证书和检验文件。

2.3.4 检验和试验

2.3.4.1 初次检验的检验和试验的范围按本章2.4.3的规定进行。

2.3.4.2 若潜水系统或潜水器具有有关船舶检验机构签发的有效证书和检验文件，则初次检验的范围可予以特别考虑。

2.3.5 发证

2.3.5.1 初次检验合格后，将按本章第8节的规定颁发安全证书。

## 第4节  定期检验

2.4.1 适用范围

2.4.1.1 本节适用于已获得安全证书的潜水系统或潜水器在营运作业期间的年度、换证检验。

2.4.2 年度检验

2.4.2.1 潜水系统和潜水器的年度检验应在首次签发安全证书或上次换证检验后证书到期日前后3个月内进行。

2.4.2.2 年度检验除检查营运和航海日志及维修保养记录外，还要对下列项目进行检验，并确认潜水系统或潜水器处于良好的技术状况：

(1) 耐压壳体内外表面，包括所有附件、贯穿件、舱口、舱口围板、封闭装置、提升吊环、观察窗、栓塞、填料及支架等，除有明显腐蚀或验船师认为需要出白检查和作无损探伤以外，检验焊缝时，一般不需要除去防腐涂层；

(2) 生命支持系统，包括氧气瓶、氧气管路、阀件、仪表、监控装置、气体净化系统、热水供应系统和应急设备等，所有经过检验的项目，都应符合本法规第5章的规定；

(3) 正常和应急潜浮系统；

(4) 通信导航系统；

(5) 电气系统，包括贯穿件和蓄电池；

(6) 推进装置，包括轴承、密封、螺旋桨、轴系、控制器和机座；

(7) 消防系统；

(8) 腐蚀控制系统，包括牺牲阳极和防腐涂层；

(9) 监控仪器；

(10) 影响安全的特殊项目，如机械手、脐带、吊索、吊杆等。

2.4.2.3 上述项目检验和试验完成后，应进行1次潜水和航行试验，并作各系统的运行试验。潜水和航行试验的深度应经同意，试验报告应提交审查。

2.4.3 换证检验

2.4.3.1 从签发潜水系统或潜水器安全证书之日起，每隔5年进行1次换证检验。换证检验一般在证书到期前3个月内进行。

2.4.3.2 本节规定的换证检验项目，如在换证检验日期开始前6个月内检验过的，可算作此次换证检验中的检验项目。

2.4.3.3 换证检验时，除应进行年度检验的所有项目之外，还应检验下列项目：

(1) 潜浮系统的管系应用1.25倍的设计压力进行液压试验。压载舱柜应进行清洁并作内部检查；

(2) 所有生命支持系统的管系必须用通常工作中使用的流体加压到设计压力，以检查其密性。固定的高压气瓶应作液压试验，试验压力为1.25倍的设计压力；

(3) 所有仪表及监控仪器应在换证检验前6个月内进行校准，表明校准合格的证件应提交审查；

(4) 在验船师在场的情况下，进行潜水和航行试验；

(5) 对潜水钟和潜水器的闸室，应用正常工作采用的混合气体，或与其有类似漏泄性能的气体，在最大工作压力下进行气密性检查；

(6) 船舶检验机构认为必要的其他检验。

## 第5节  展期检验

2.5.1 适用范围

2.5.1.1 潜水系统和潜水器定期检验到期时，如申请人不能按时提交定期检验，则可向本局申请展期检验。

2.5.1.2 展期检验时，申请人应安排验船师对耐压壳体、各种系统和设备进行1次年度检验范围的检验，如检验结果符合要求，本局将给予一定时间的展期，但最多不超过5个月。

## 第6节  临时检验

2.6.1 适用范围

2.6.1.1 持有本局安全证书的潜水系统和潜水器，如发生下列情况时，应申请临时检验：

(1) 更改名称、登记港；

(2) 发现或发生影响其安全的缺陷或事故；

(3) 改建、变更重要设备或重要修理；

(4) 船舶检验机构签发的证书失效时间不超过一个换证周期；

(5) 改变证书所限定的用途；

(6) 潜水系统或潜水器封存后重新起用；

(7) 应申请人要求进行的检验。

## 第7节  无人潜水器检验

2.7.1 一般要求

2.7.1.1 凡申请建造/初次检验的无人潜水器，其申请人可参照本章2.2.3.2规定将有※的1套图纸资料提交审查。如不能按上述规定范围送审，经同意，可适当减少。

2.7.1.2 初次检验时申请人还应提交该装置在建造时的有关资料和文件，以及有关船舶检验机构签发的证书和检验文件。

2.7.1.3 验船师将对无人潜水器作初次检验范围的检验，检验结果合格时，将按本章第8节的规定颁发安全证书。

2.7.1.4 对无人潜水器每隔5年进行1次换证检验，在检验时特别要对使用记录进行检查。

2.7.1.5 持有本局安全证书的无人潜水器，在2.6.1.1条(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)等情况时，应申请临时检验。

## 第8节  证  书

2.8.1 证书的颁发

2.8.1.1 验船师在完成潜水系统或潜水器的建造检验或初次检验并确认其符合规则的规定后将颁发潜水系统和潜水器安全证书。

2.8.2 证书的有效期

2.8.2.1 潜水系统和潜水器安全证书自签发之日起有效期为不超过5年。

2.8.3 证书的签署

2.8.3.1 在获得潜水系统和潜水器安全证书后，申请人应履行本章规定的检验。经验船师检验合格并在证书签证栏内作相应的签署后，证书方继续有效。

2.8.4 证书的失效

2.8.4.1 若遇下列情况之一者，该证书即行失效：

(1) 不按期履行本章所规定的有关检验，并在通知申请人要求在规定的期限内履行相应的检验仍未能实现时；

(2) 本法规所规定的构造、设备、装置、布置和材料未经许可而作了重大的更改时；

(3) 发现有影响潜水系统或潜水器安全的缺陷而申请人不能按要求进行必要的修理时；

(4) 变更登记国时。

# 第3章  构造与布置

## 第1节  一般规定

3.1.1 一般要求

3.1.1.1 潜水系统和潜水器的所有系统和设备，应能在预期的作业条件下正常地工作。

3.1.1.2 潜水系统和载人潜水器的设计与建造应最大限度地减少人为失误的可能，甲板减压舱、潜水钟、载人潜水器、吊放系统、固定储气设施等组成部分中的任何一个部件的故障均不致造成整个系统处于危险状态，必要时可通过故障模式影响分析或风险分析予以确定。

3.1.1.3 用于制造潜水系统和潜水器部件的材料应适合其预期的用途。

3.1.1.4 潜水系统和潜水器的所有组成部件应符合本局接受的规范或标准，并按规定的技术条件进行设计、建造和试验。

3.1.1.5 在设计压力舱，包括门、铰链、关闭机构及贯穿件等附件时，除了考虑设计压力、温度、振动等环境条件外，还应考虑吊放操作不当及意外事故的影响。

3.1.1.6 潜水系统和潜水器的所有组成部件的设计、结构和布置应能使其便于进行清理、消毒、检查和维修。

3.1.1.7 潜水系统和潜水器应包括安全作业所必需的控制系统及其相关配备。

## 第2节  潜水系统

3.2.1 一般要求

3.2.1.1 基于潜水作业形式和操作持续时间，甲板减压舱和潜水钟应向使用该装置的人员提供适当的环境和设施。

3.2.1.2 潜水系统应能在高压下安全地将人员从潜水钟转移到甲板减压舱，反之亦然。

3.2.1.3 潜水系统至少应有一个具有两个独立舱室的甲板减压舱或有两个相互连通的独立舱，当其中一个舱室或舱保持高压时，人员应能进出甲板减压舱。

3.2.2 甲板减压舱

3.2.2.1 甲板减压舱的门应设有防止意外开启的闭锁装置，且该装置应能从门的两侧皆可操纵。

3.2.2.2 甲板减压舱的舱室中应有1个是生活舱，最小的舱室也应能足够容纳2名人员。

3.2.2.3 当甲板减压舱内的人员准备在高压下停留12小时以上时，该舱室的布置应能使大多数潜水员站直及在床铺上舒适地躺直。

3.2.2.4 生活舱和拟作加压用的其他舱室应设有递物筒，当在高压下有人居住时，能通过该筒提供食品、药物和器件。

3.2.2.5 递物筒的设计应能防止在压力下被意外开启，必要时，应设置联锁装置。

3.2.2.6 每一压力舱都应设有观察窗，以便从外面观察到所有居住人员的状况。

3.2.2.7 如甲板减压舱的预期使用时间超过12小时，则应备有卫生设施。能够将废物向外部排出的卫生设施应设有适当的联锁装置。

3.2.3 潜水钟

3.2.3.1 潜水钟内应有足够的空间以满足预定人数及安装必要设备的需要。

3.2.3.2 应设有观察窗，并尽可能使里面的人员能看到潜水钟外面的潜水员。

3.2.3.3 潜水钟的设计应能使潜水员安全进出，并设有营救失去知觉的水中潜水员进入潜水钟的提升装置。

3.2.3.4 应能防止潜水钟的门在正常操作中被意外地开启。门上如装有锁紧机构时，从门的两侧都应能操作。

3.2.3.5 潜水钟应具有不依靠吊放系统能应急上浮至水面的能力。

3.2.3.6 应具有必要的措施，使得携有可抛压载的潜水钟，不会因误动作而造成压载的意外释放。

3.2.3.7 应设有可靠的保护装置以防止潜水钟在吊放操作中受到机械损伤。

3.2.3.8 应配备一额外的吊放系固点，其设计应能吊起整个潜水钟的干重，包括压载、设备以及留在钟内的潜水员重量。

3.2.3.9 在靠近潜水钟主要的升降附属装置的适当位置安装一根组合式总管，其连接应包括下列功用：

(1) 3/4英寸内螺纹管接头用于供应热水；

(2) 1/2英寸内螺纹管接头用于供应呼吸用混合气；

上述总管应予以明确标识并适当保护。

## 第3节  潜水器

3.3.1 一般要求

3.3.1.1 潜水器的设计应使其具有良好的适航性和操纵性。

3.3.1.2 应有必要的措施，避免潜水器非工作性地直接触及海底。

3.3.1.3 潜水器在水面和水下状态都应具有足够的稳性，尤其是处在有一定风浪的海面时，不应发生倾翻。

3.3.1.4 应具有必要的措施，使得携有可抛压载的潜水器，不会因误动作而造成压载的意外释放。

3.3.2 无人潜水器

3.3.2.1 应对无人潜水器的各组成部份在使用中可能出现的意外做出充分的估计，如脐带缠绕或破坏，无人潜水器意外地回升至水面等。并应在设计和操作时予以注意。

3.3.2.2 无人潜水器在构造上应有必要的保护措施，以减轻与其他水下设施碰撞时可能造成的损伤。

3.3.3 载人潜水器

3.3.3.1 载人潜水器的设计时应虑及下列危险（如适用），但不仅限于此：

浸水；

失火；

碰撞；

缠绕；

在水下、水面及过渡状态时稳性不足；

超过最大工作深度的不可控制的下沉；

无法获得正浮力；

生存环境（包括呼吸气、温度、湿度、压力等）遭到破坏；

人员移动导致不能接受的倾斜状态；

通讯故障；

失去来自水面的支持；

母船遭遇弃船撤离等。

3.3.3.2 载人潜水器应按批准的正常操作程序进行作业，并有必要的措施，防止意外超深的发生，并应备有超深显示和报警。

3.3.3.3 载人潜水器在正常的潜浮过程或潜航时，应能方便有效地调整浮力状态。

3.3.3.4 载人潜水器应具有不依靠吊放系统能应急上浮至水面的能力。

3.3.3.5 载人潜水器在水面状态应具有一定的储备浮力，当漂浮在作业海况的海面时，能够打开出入舱口盖而不致造成意外的下沉，或能允许至少一个人在其上协助回收操作。

3.3.3.6 载人潜水器舱口盖的操作应满足下列要求：

(1) 舱口盖开启方向应朝外；

(2) 应有装置以确保舱口盖在开启之前完全出水，并且舱口盖两侧压力均等。

(3) 应可从两侧开启和关闭舱口盖；

(4) 舱口盖的开启和关闭装置应在全部预期情况下均可由单人操作；

(5) 舱口盖应有在其开启和关闭位置将其紧固的装置；

(6) 应设有2个装置（其中1个为视觉装置），以便确认舱口盖在下潜之前关闭和紧固；

3.3.3.7 水下客艇还应符合下列规定：

(1) 水下客艇一般应在限定的航行区域内营运，并有可靠的水面监督和支持；

(2) 水下客艇应在海底深度不大于其最大工作深度的水域内操作。

(3) 水下客艇的设计应尽可能做到在发生任何单一故障情况下能不依靠外部援助回到水面。为满足这一要求，应装有合适的备用系统和设备。水下客艇应在任何时候都能获得正浮性。

(4) 应采取适当措施防止旅客干扰水下客艇的操作。

(5) 水下客艇有人处所的布置应便于人员撤离。

(6) 出入舱口的数量、尺度和位置，应虑及水下客艇的长度、耐压艇体长度、旅客数量、操作条件和救助设施，并应设计成：

便于乘员和旅客在紧急情况下的有效撤离；

舱口的布置应免受诸如火灾、烟气、旅客移动后的水静力稳性、恶劣海况可能引起的进水等危险的影响；和

舱口的数量应在满足最低安全限度要求的情况下减至最少。

3.3.3.8 单人常压潜水服还应符合下列规定：

(1) 单人常压潜水服的转动关节，在最大工作压力下，应具有足够的强度和密封性以及灵活的转动性能。

(2) 单人常压潜水服在静水和规定海流流速的作用下，应具有良好的稳性和姿态控制性能，以适应各种作业的需要。

(3) 单人常压潜水服应有在海底被缠绕等事故情况下的解救措施。

## 第4节  潜水系统或潜水器在母船或海上平台上的安放

3.4.1 一般要求

3.4.1.1 潜水系统和潜水器不应安置在母船或海上平台的危险区内。如不可避免地要安置在1类区或2类区内时，其电气设备应采用适用于危险区的合格防爆设备。

3.4.1.2 潜水系统或潜水器和气瓶及辅助设备不应位于与潜水系统无关的机器处所内；且应安放在具有足够通风的处所，并应设有足够的照明。

3.4.1.3 当潜水系统的任何部分或潜水器安放在甲板上时，应对由海浪、结冰或由母船及海上平台上其他操作可能引起的任何损伤，提供有效的保护。

3.4.1.4 潜水系统及其辅助设备或潜水器应牢固地系固在母船或海上平台上，它们附近的设备也应同样地加以固定，且应在考虑到系统中部件的相对运动。紧固装置应能满足母船或海上平台所需的任何待救条件。

# 第4章  耐压壳体

## 第1节  一般规定

4.1.1 一般要求

4.1.1.1 耐压壳体的结构设计，应在设计压力下，保证结构的完整性和安全性。

4.1.1.2 耐压壳体的结构设计，应按照本局接受的规范或标准进行。

## 第2节  结构设计

4.2.1 载荷

4.2.1.1 耐压壳体所承受的基本载荷为均布的内压力和/或外压力。

4.2.1.2 根据使用要求，既承受内压力又承受外压力的耐压壳体，必须分别满足上述两种工况下的强度要求。

4.2.1.3 承受内压力和外压力的耐压壳体结构在设计（计算）压力作用下各构件内的各种应力的许用值应符合本局接受的规范或标准的规定，并应提交审查。

4.2.2 承受内压力的耐压壳体结构

4.2.2.1 对承受内压力的耐压壳体，包括球形壳体、圆柱形壳体以及凹面受压的椭球形、半球形和扁球形封头，应计算在设计压力作用下壳体内的应力，且不得超过许用值。

4.2.3 承受外压力的耐压壳体

4.2.3.1 对承受外压力的耐压壳体，包括球形壳体、圆柱形壳体（有肋骨或无肋骨）、凸面受压的椭球形、半球形、扁球形封头，除进行应力分析以外，还必须校验结构的稳定性。

4.2.3.2 对有肋骨加强的圆柱壳体应同时考虑肋骨间壳板的稳定性和舱壁间壳板和肋骨的总体稳定性。

4.2.3.3 在计算壳板和总体临界压力时，应考虑结构初始缺陷、材料弹塑性性质、制造残余应力等因素的影响。

4.2.3.4 在有肋骨加强的圆柱壳体的应力计算中，应同时考虑肋距中点处的壳板的周向平均应力、肋骨处的壳板的轴向应力以及肋骨的应力。

4.2.3.5 潜深大于500m的承受外压的钛合金耐压壳体，应力和极限承载能力应符合本局接受的规范或标准的规定。

4.2.4 开孔加强

4.2.4.1 耐压壳体上的开孔必须加强，以保持耐压壳体的整体强度。开口加强的结构型式和计算方法，应满足本局接受的规范或标准的要求。

4.2.5 观察窗与头盔

4.2.5.1 观察窗应由聚甲基丙烯酸甲酯材料制成，并按照本局接受的规范或标准进行设计、制造和试验。如采用其他等效材料，应经船舶检验机构同意。

4.2.5.2 单人常压潜水服头盔视窗的材料、性能、及其设计制造和试验应符合4.2.5.1的相应规定。

4.2.6 疲劳

4.2.6.1 设计时应考虑耐压壳体的疲劳强度。

# 第5章  生命支持系统

## 第1节  一般规定

5.1.1 一般要求

5.1.1.1 生命支持系统应能在预期的作业条件下，为潜水员和压力舱内的所有人员提供维系生命的呼吸气、生活和卫生设施以及适宜的生存和工作环境。

5.1.1.2 本章适用于潜水系统、载人潜水器以及单人常压潜水服等的生命支持。

## 第2节  储气

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 对于使用潜水系统和载人潜水器等进行的每次作业，应备有足够的适应预定任务的呼吸气体，以供正常和应急情况下使用。

5.2.1.2 应急的气体应储存在专用的气瓶内，并独立于用于正常供应的气体储存。

5.2.1.3 氧气和容积含氧量超过25%的气体应储存在专用的气瓶内。

5.2.1.4 管路系统和储气瓶或压力容器应采用下列颜色代号，以资识别：

气体名称                符    号              颜    色

氧气                    (O2)                   白

氮气                    (N2)                   黑

空气                    (Air)                黑和白

二氧化碳                  （CO2）                 灰

氦气                     (He)                  棕

氦氧混合气                (O2He)                棕和白

每一气瓶或压力容器上均应标记所含气体名称及上述符号。储气瓶的标记和颜色代号应能在瓶头阀端见到。

5.2.1.5 布置在母船或海上平台上的储氧容器应存放在空气流通的处所或专用的氧气间内，氧气间应与相邻处所隔开，并应装有高限氧报警器。

5.2.1.6 不得以任何形式在紧靠有可燃物质或有液压设备的处所储放或输送氧气。同时，由潜水系统排出的氧气应通向安全排放处所。

5.2.1.7 潜水钟应具有自携应急储气，储气量不应少于供潜水钟内人员24小时呼吸用的气体量。

5.2.1.8 载人潜水器应具有应急自携储气，其储气量应符合本局接受的规范或标准的规定，任何情况下都不应少于供所载人员24小时呼吸用的气体量。

## 第3节  供气

5.3.1 一般要求

5.3.1.1 潜水系统和载人潜水器供气系统应由正常和应急供气所必需的所有部件和管系组成，且应急供气系统应独立于正常供气系统。

5.3.1.2 载人舱室供气系统必须配备：

(1) 两套独立并可转换使用的加压系统；

(2) 独立的供氧管系，需要时向舱室内加入纯氧或含氧量超过25%的气体，以保持其内的合适呼吸气成份；

(3) 向面罩供应合适呼吸气的内置呼吸系统。

5.3.1.3 潜水钟和甲板减压舱的每个生活舱内都应配备呼吸面罩，其数量应等于舱室内额定潜水员人数并加1个备用。甲板减压舱的过渡舱内配备的呼吸面罩的数量应等于同时通过的潜水员人数并加1个备用。除此之外，甲板减压舱的其他舱室（如设有）应至少配备2个呼吸面罩。

5.3.1.4 载人潜水器的应急呼吸气应采用适合于预定用途的全面罩、口鼻面罩或自持式再呼吸器来进行供气。每个乘员或旅客都应有一个面罩。

## 第4节  环境调节系统

5.4.1 温度控制

5.4.1.1 潜水钟、甲板减压舱和载人潜水器应具有温度控制系统，其容量足以为潜水员、乘员或旅客保持生理所需的合适温度。

5.4.1.2 潜水钟应具有防止潜水员在最大工作深度处历时24小时的过量热损失的应急措施。

5.4.2 湿度控制

5.4.2.1 潜水钟、甲板减压舱的生活舱和载人潜水器应装有湿度控制系统，以保持50%±20%的相对湿度。

5.4.3 噪声控制

5.4.3.1 载人舱室内连续8小时以上的噪声应小于65dB(A)。潜水员一般不应经受高于83dB (A)的噪声，如可能超过则应配备听力保护器。

5.4.4 气体循环系统

5.4.4.1 气体循环系统应适应实际潜水作业时所需呼吸气体的要求，使呼吸气体的成分、浓度或分压均符合本局接受的规范或标准的规定。

5.4.5 有害气体去除

5.4.5.1 潜水钟和甲板减压舱的每个生活舱应装有二氧化碳吸收系统或环境气体更新装置，以保证在正常作业情况下使二氧化碳分压保持在合适的范围内。

5.4.5.2 潜水钟应有自携的应急二氧化碳吸收系统，其容量应能在24小时内使钟内二氧化碳分压保持在允许的范围之内。

5.4.5.3 载人潜水器应配备气体净化装置，其容量应能保证舱室内在正常作业条件下环境气体中有害成分限量符合本局接受的规范或标准的规定。

5.4.5.4 载人潜水器应配备应急情况下使用的气体净化装置，其容量应至少能在24小时内保证舱室内环境气体中的有害成分限量符合本局接受的规范或标准的规定。

## 第5节  控制系统

5.5.1 一般要求

5.5.1.1 潜水系统和潜水器的布置应能对系统的安全操作保持集中控制。

5.5.1.2 潜水系统在集中控制站应至少设有下列参数的监测设备和仪表：

| 参数 | 监测舱室 |
| --- | --- |
|  | 甲板减压舱 | 潜水钟 |
| 压力或深度 温度 湿度 氧分压 二氧化碳分压 | √ √ √ √ √ | √ √ √ |

注：参数应连续显示。

钟内外的压力或深度都应显示。

5.5.1.3 潜水钟内应设有独立的监测氧气和二氧化碳含量的装置。

5.5.1.4 潜水器应能监控载人舱室的温度、湿度、氧气和二氧化碳的浓度以及舱内外的压力或深度。

## 第6节  生活设施

5.6.1 一般要求

5.6.1.1 潜水系统和潜水器应根据任务需求，为潜水员、乘员或旅客提供适当的休息和卫生设施，配备必要的食品和淡水，并符合本局接受的规范或标准的相关规定。

# 第6章  机械、设备及管路系统

## 第1节  一般规定

6.1.1 一般要求

6.1.1.1 机械、设备及管路系统的设计、制造和安装应确保其在预期的作业条件下安全可靠地运行，有效地支持潜水系统和潜水器完成预定任务。

6.1.1.2 压力舱内的机械、设备包括压力容器和管系不应产生和/或泄漏可燃气体或有害气体，如不可避免时，应采取必要的安全措施。

6.1.1.3 安装在潜水器和潜水钟外部的机械、设备及管路系统，其容易受到腐蚀的部件应采取适当的防腐措施。

6.1.1.4 潜水器的压载系统、推进系统、转向控制系统以及液压系统和其他装置应能在潜水器预期所处的作业条件下有效地操作和控制。

6.1.1.5 甲板减压舱应设置必要的阀件、仪表及其他附件，以便能在舱外的集中控制处所对每一舱室内部的压力和安全环境加以控制和显示。

6.1.1.6 潜水钟外部应配备必要的阀件、仪表和其他附件，以便控制和显示潜水钟内部的压力和安全环境，作用在潜水钟的外部压力也应在潜水钟内予以显示。

## 第2节  泵和管系

6.2.1 一般要求

6.2.1.1 泵、阀和附件应符合下列规定：

(1) 所有泵应根据其用途，采用相适应的耐热、耐蚀、耐油的材料制成。

(2) 阀应由钢、不锈钢、铜或铜合金等材料制成。但氧气系统不得采用钢质阀，Cr-Ni含量在22%以上的奥氏体钢质阀件除外。

(3) 减压阀应尽可能装在储气瓶的近处，以缩短高压部分管路的长度。

(4) 氧气系统应装有缓慢开启的截止阀，但压力界面处用于关断的截止阀除外。

(5) 所有阀件应有表示其开、闭位置或旋向的标志。

6.2.1.2 管系应符合下列规定：

(1) 氧气管路中所用材料应与工作压力和流速下的氧气相适应。氧气管路不得使用钢管。

(2) 气体的容积含氧量超过25%的管路系统应作为含纯氧的系统处理。

(3) 排气管路应在入口处装有防吸装置。

(4) 潜水系统排出的气体应通向大气，且应远离着火源、人员或由于这些废气的存在可能引起危险的处所。

(5) 所有管路应能有效地防止机械损伤。

(6) 输送高压混合气或氧气的管路不应布置在母船或海上平台上的居住处所、机舱或相类似的舱室内。

(7) 管路系统的设计应使潜水钟、甲板减压舱和载人潜水器在正常操作期间所产生的噪音减至最低限度。

6.2.2 管壁厚度的计算

6.2.2.1 承受内压和外压的管子，其管壁厚度应按本局接受的规范或标准进行计算，以确保管子在一切工作条件下具有足够的强度。

6.2.3 贯穿耐压壳体的管路

6.2.3.1 潜水器耐压壳体被管子贯穿时，应在壳板的内壁上装设一个截止阀。如管子在耐压壳体外有直接开口时，则除装设上述截止阀外，还应在靠近上述截止阀处再装设一个截止阀。

6.2.3.2 潜水钟耐压壳体被管子贯穿时，应在壳板的内壁上装设一个截止阀。对于输送气体或液体进入潜水钟的管子，除装设上述截止阀外，还应在靠近上述截止阀处再装设一个止回阀。

6.2.3.3 甲板减压舱的耐压壳体被管子贯穿时，应在壳板的内、外表面各装设一个截止阀，必要时，其中一个截止阀应为截止止回阀。

6.2.3.4 如果上述截止阀不能安装在耐压壳体上时，则位于截止阀与耐压壳体之间的管子设计压力应不小于最大工作压力，且管子应尽可能短，并保证刚性。

6.2.4 超压保护装置

6.2.4.1 容积泵一般应有安全阀，其开启压力应低于管子的设计压力。若容积泵没有设安全阀，则应在排出管路上设置。

6.2.4.2 可能承受高于设计压力的管路系统应装设压力释放阀。

6.2.4.3 可单独加压的甲板减压舱和潜水钟应装设安全阀或超压报警器。在安全阀与舱室之间应安装一手动速闭阀，此阀应以一易断金属丝固定在开启状态，其位置应便于人员操作。

6.2.5 液压试验和密性试验

6.2.5.1 泵和管路在投入使用之前应进行液压试验和密性试验。

6.2.5.2 呼吸气系统的管路及其附件在安装前应以1.5倍设计压力进行液压试验。安装完毕后，呼吸气系统应以工作气体或有类似漏泄性能的气体在最大工作压力下进行密性试验，4小时内的压力降不应超过1%，并应考虑温度变化的影响。

6.2.5.3 承受外压的管路，除进行内压试验外，还应进行外压试验，其试验压力应不小于1.5倍设计压力。

6.2.6 软管

6.2.6.1 除脐带外，应尽可能少地采用挠性软管。

6.2.6.2 非金属软管的爆破压力应不小于管子设计压力的4倍。

6.2.6.3 输送氧气用的软管应尽可能为阻燃型。

6.2.6.4 软管接头应能抗腐蚀、防脱落，并具备与软管相同或更高的耐压能力。

6.2.6.5 每根软管应经液压试验，试验压力应不小于设计压力的1.5倍。

6.2.6.6 脐带软管应采用由无缝人造橡胶或性能相类似的热塑性材料制成并有适当的编织物加强的经认可的产品。

6.2.6.7 脐带软管和其他承受外压的软管除符合上述规定外，还应进行外压试验，试验压力应不小于1.5倍的最大工作压力。

## 第3节  压力容器

6.3.1 设计

6.3.1.1 承受内压或外压的压力容器以及手提式气包、可移动式气瓶和灭火器应按本局接受的规范或标准进行设计。

6.3.1.2 承受内压的压力容器应进行内压试验；承受外压的压力容器除进行必要的内压试验外，还应进行外压试验。试验压力应按本局接受的规范或标准予以确定。

6.3.2 安全装置

6.3.2.1 内压可能超过其设计压力的气瓶等压力容器均应装设安全阀。

6.3.2.2 可能积水的压力容器应装有排水装置，例如布置在母船或海上平台上可由压缩机充气的气瓶。

6.3.2.3 当压力容器安装在压力舱内时，其安全阀所释放的气体不应使压力舱的内压升高值超过0.1MPa，否则应采用管子将释放的气体输送至耐压壳体外侧。

## 第4节  液压系统

6.4.1 一般要求

6.4.1.1 液压系统的泵、阀和管路应符合本章第2节的有关规定。

6.4.1.2 液压设备的密封件所用的材料应与液压介质的工作温度和压力相适应。

6.4.1.3 液压介质应具有良好的化学稳定性和粘温性能，建议采用防火无毒的液压介质。

6.4.1.4 所有泵的输出端应装设安全阀。安全阀排出的液体应回至泵的吸入端或舱柜内。

6.4.1.5 采用液压控制的机械应设有手动控制机构或其他等效设施，以便在应急情况下使用。

6.4.1.6 液压管路应避免靠近氧气系统敷设，如不可避免时，应采取必要措施以防发生危险。

6.4.1.7 液压部件和管路在其安装前应以1.5倍设计压力进行液压试验。

## 第5节  推进轴系

6.5.1 轴的设计

6.5.1.1 轴应按本局接受的规范或标准进行设计，且应能承受各种工况下的最大工作负荷。

6.5.2 轴的密封

6.5.2.1 被轴贯穿的耐压壳体仍应确保有可靠的水密性。

6.5.3 轴的防护

6.5.3.1 应防止工作于海水中的轴发生电化学腐蚀。

# 第7章  电气装置

## 第1节  一般规定

7.1.1 一般要求

7.1.1.1 潜水系统和潜水器的所有电气设备和电源布置应确保在作业条件下安全可靠地工作。对于引起失火、爆炸、电击和对人员散发毒气等危险存在的可能性，以及有害于壳体的电解作用等均应减少到最低程度。

7.1.1.2 在危险区域内使用的电气设备应满足该危险区域相应的环境条件要求。承压环境中的电气设备不应在加压或减压过程中失灵或受到损坏。

7.1.1.3 对暴露在水中的电气设备应采取必要的防护措施，以防止潜水员受到故障电流的伤害。

7.1.2 电压和保护

7.1.2.1 电路中应设有能断开所有电极（相）的保护设备，以提供过载和短路保护。

7.1.2.2 载人潜水器电气系统的最高电压不应超过表7.1.2.2中的规定。特殊情况下，如要求采用更高电压时，须经船舶检验机构同意。

最高电压                         表7.1.2.2

| 舱室内固定设置的动力和加热设备 | 250 V |
| --- | --- |
| 舱室内照明插座、接口、可携式器具和其他软电缆供电的电器及通信设备和仪表 | 48V |
| 潜水钟内所有电气设备 | 48V |

7.1.2.3 贯穿耐压壳体的电缆的过电流保护装置应具有确保贯穿件水密完整性的反应特性。

## 第2节  电源和配电

7.2.1 主电源和应急电源

7.2.1.1 潜水系统或载人潜水器应设有相互独立的主电源和应急电源装置。对潜水员和潜水操作都很重要的电气装置，应能从主电源和应急电源分别供电。如设有电源自动转换装置时，应有转换电源的报警设施。

7.2.1.2 当主电源失效时，应急电源装置应能迅速供电，直至潜水作业安全结束。如母船或海上平台上的应急电源具有足够的容量，可同时供给潜水系统的应急负荷，则可由该应急电源供电。

水下客艇应设有不依赖水面供电的独立的应急电源。

7.2.1.3 母船或海上平台上、水下客艇的应急电源装置应置于适当处所，以保证其在失火或发生其他事故引起主电源失效时能发挥作用。

7.2.1.4 应急电源供电范围为：

(1) 内部应急照明；

(2) 应急通信系统；

(3) 应急生命支持系统；

(4) 环境监测设备；

(5) 应急系统的控制装置；

(6) 吊放系统。

7.2.1.5 各类不同潜水系统和载人潜水器在应急情况下，向上述范围应急供电时间不得少于24小时。

7.2.1.6 自由自航无人潜水器应设有相互独立的主电源和备用电源。备用电源应能在主电源失效时迅速供电，确保潜水器应急上浮和定位设备的运行。备用电源容量应确保定位设备足够长时间的运行。

7.2.2 配电系统

7.2.2.1 电气系统不得采用金属外壳作导电回路。

7.2.2.2 所有配电系统均应为绝缘系统，并有相对独立性。所有系统都必须备有接地检测器或漏电断路器，非载流的金属部分都必须接地。

7.2.2.3 下列各系统和装置的电气设备必须由主配电板或分配电板的独立分路供电：

（1） 潜水钟的操纵系统（若是电动的）和潜水器的吊放系统；

（2） 舱室和水下装置的照明系统；

（3） 生命支持系统的电气设备；

（4） 通信系统，电视监视系统；

（5） 失火报警和探火系统（仅适用水下客艇）。

## 第3节  电气设备

7.3.1 一般要求

7.3.1.1 电气设备应确保其在安装处所的环境条件下安全可靠地工作。

7.3.2 电缆

7.3.2.1 潜水系统和潜水器使用的电缆应证明其在规定工作条件下的适用性，并经同意。

7.3.2.2 应采取适当措施防止电缆受到意外损伤，不得使用电缆传递拉伸载荷。

7.3.3 电气贯穿件

7.3.3.1 潜水系统和潜水器所使用的电气贯穿件应证明其在规定工作条件下的适用性，并经同意。

7.3.3.2 电气系统的设计应使电气贯穿件的数目减少到最低程度，但主、备用动力和控制线路不得使用同一电气贯穿件。

7.3.3.3 耐压壳体上使用的电气贯穿件，必须在其使用环境条件下保持气密／水密。

7.3.3.4 电气贯穿件应按本局接受的规范或标准规定的试验要求进行试验，必要时验船师将亲自参加各项试验。

7.3.4 照明

7.3.4.1 潜水系统和载人潜水器应具有足够的正常照明和应急照明，便于观察仪表和进行必要的操作。

7.3.4.2 应急照明在主电源失效时应能自动开启。

7.3.5 蓄电池

7.3.5.1 为避免因氢气积聚而产生潜在的危险，应有合适的布置和程序。

7.3.5.2 除使用密封蓄电池外，存放电池的舱室内应设有测氢仪。

# 第8章  通信与航行设备

## 第1节  一般规定

8.1.1 一般要求

8.1.1.1 潜水系统和载人潜水器应配备有效的通信系统。

8.1.1.2 潜水钟和自由自航潜水器应配备定位装置。

8.1.1.3 载人潜水器和自由自航无人潜水器应配备必需的航行设备。

## 第2节  通 信

8.2.1 潜水系统

8.2.1.1 潜水系统或单人常压潜水服的控制台应与下列处所或人员之间设置直接双向通信：

(1) 水中潜水员；

(2) 潜水钟；

(3) 甲板减压舱的每一舱室；

(4) 潜水系统的吊放操作场所；

(5) 潜水系统的应急控制站；

(6) 动力定位室；

(7) 驾驶室、船舶指挥中心或钻井平台甲板。

8.2.1.2 应设有替代通信方式，以便在应急时与甲板减压舱以及潜水钟内的潜水员取得联系。

8.2.1.3 使用气体系统（包括氦气）的潜水系统，通信设备应装有氦校音器。

8.2.1.4 潜水钟应备有一套独立的水中通信系统，以便出潜作业的潜水员与潜水钟内人员之间应急通信使用。

8.2.2 载人潜水器

8.2.2.1 系缆载人潜水器与水面支持船或海上平台之间，应配备语音通信系统。此外，尚应设有独立于上述正常通信系统的应急通信系统，该系统应由应急电源供电。

8.2.2.2 自由自航载人潜水器应配备无线电通信设备，并能发出遇险呼救频率上的信号。

8.2.2.3 自由自航载人潜水器应配备与水面控制站之间的有效双向通信系统（如水声通信）。此外，尚应设有应急通信系统，该系统应由应急电源供电。

8.2.2.4 闸式潜水器如使用混合呼吸气时，应对语音通信系统提供校音器。闸式潜水器应备有一套独立的水中通信系统，以便出潜作业的潜水员与闸室内人员之间应急通信使用。

8.2.2.5 载人潜水器如有一个以上居住舱室时，应设置舱室间的有线通信系统。

8.2.2.6 水下客艇应提供措施使乘员和旅客之间能便利和可靠的通信。

8.2.2.7 水下客艇若不能在雷达屏幕上清晰可见，则应装设雷达应答器。

## 第3节  航行设备与定位装置

8.3.1 航行设备

8.3.1.1 载人潜水器应至少配备下列航行设备：

(1) 二套深度仪，其中至少有一套为压力传感器型；

(2) 航向指示仪；

(3) 速度仪连同测位装置；

(4) 回声测深仪；

(5) 姿态指示仪；

(6) 声纳系统，可探测周围的障碍物。

8.3.1.2 自由自航无人潜水器应至少配备下列航行设备：

(1) 深度仪；

(2) 航向指示仪；

(3) 航速和航程测量装置；

(4) 姿态指示仪。

8.3.2 定位装置

8.3.2.1 潜水钟应根据本章附录设置应急定位装置。

8.3.2.2 系缆载人潜水器应设有应急水下定位装置，使得在应急状态时，便于水面的救援。

8.3.2.3 自由自航潜水器应至少配备两种不同途径的水面定位装置，以便水面控制站对上浮至水面上的潜水器进行准确定位。

8.3.2.4 设有水面控制站的自由自航潜水器应配备水下定位装置。

8.3.3 水下客艇

8.3.3.1 水下客艇在水面航行时，应有能使该艇安全航行的装置和/或程序。自由自航式水下客艇在水面的可视范围应使该艇能安全航行。

8.3.3.2 应提供设施以便驾驶员能评估客艇预定上浮水面的海域状况。

8.3.3.3 应有装置使客艇在水面时易为其他船舶看见。

8.3.3.4 水下客艇一般还应按8.3.3.1的规定在驾驶员工作区内配备航行设备。

8.3.3.5 具有推进系统的水下客艇应装有适当的控制装置和指示器，以在所有设计条件下安全操作。

8.3.3.6 水下客艇应装设1个与水面支持设施或声纳反射器兼容的应急声脉冲发送器。还可以另设浮标。这些装置应在主电源失效情况下仍能工作。

8.3.3.7 如果使用可释放的定位系统。释放装置应为手动或手操作-液压的。该装置应能在所有预期横倾和纵倾角度下操作。浮体的大小和绳索的长度应确保当预期的海流作用在绳索上时不妨碍浮体浮至水面。

## 附录  潜水钟应急定位装置

1.1 一般要求

1.1.1 潜水钟应配备应急定位装置，其频率为37.5kHz，以便当通到水面的脐带被割断时，用来协助水面人员和沉入水下的潜水钟取得并保持联系。该装置应包括下列设备：

1.2 发射——应答器

1.2.1 发射——应答器应有至少能在200m深度工作的耐压外壳，其中装有电池并应配有海水启动触点。电池应采用快速适用的“碱性”电池；如可能，这种电池应能与潜水员和水面询问接收机的电池互换。

1.2.2 发射——应答器应有下列操作参数：

通用应急应答频率				37.5kHz

专用询问频率：

A频道							38.5±0.05kHz

B频道							39.5±0.05kHz

接收机灵敏度					+15dB相对于1μbar

最小询问脉冲宽度				4ms

往返滞后时间					125.7±0.2ms

应答频率						37.5±0.05kHz

最大询问频率：

持有20%以上电池寿命时		每秒1次

持有小于20%电池寿命时		2秒1次

最小发射应答器功率			85dB相对于1μbar（在1m处）

发射器最小极线圈	―6dB于±135°立体角（对发射——应答器垂直轴并向水面传送）

水中最小收听时间				10星期

以85dB应答的电池最小寿命	5天

1.3 潜水员自携询问——接收器

1.3.1 询问——接收器应配有至少能在200m水深工作的耐压外壳，并有手枪式握把和指南针。前端应装有定向水听器天线阵，后端装有以m标定的数字显示的三位数电子显示器(LED)。应采用“开/关接收增益”和“频道选择”进行控制。电池应采用快速适用的“碱性”电池；如可能，应能与询问器和发射——应答器的电池互换。

1.3.2 询问——接收器应具有下列操作参数：

通用应急应答频率				37.5kHz

专用询问频率：

A频道							38.5kHz

B频道							39.5kHz

最小传送输出功率				85dB相对于1μbar（在1m处）

传送脉冲						4ms

定向性							±15°

发射——应答器零范围能力

最大探测范围					大于500m

除上述通信系统之外，在钟内潜水员与援救潜水员之间应采用下列标准的潜水钟应急通信敲击码。此码的复制件应显示在钟内和钟外以及潜水控制室内。

潜水钟应急通信敲击码

敲击码				情况

3.3.3				通信开始(钟内和钟外)

1					是或肯定或同意

3					不或拒绝或不同意

2.2				请重复

2					停止

5					你是否作好密封?

6					作好拖拉的准备

1.2.1.2			准备通过水界面(打开你的出入舱口盖)

2.3.2.3			不得解脱你的压载物

4.4				在30min内解脱你的压载物

1.2.3				增高你的压力

3.3.3				通信结束(在钟内和钟外)

# 第9章  消防

## 第1节　防火

9.1.1 材料和设备的防火要求

9.1.1.1 潜水系统和潜水器所用的材料和设备，包括其内部所采用的涂料和胶合剂等应尽可能是阻火型，以便使失火危险和着火源减至最低限度。

9.1.1.2 潜水系统内通常有人处所和载人潜水器内部外露内表面使用的油漆、清漆、饰面涂料和甲板基层敷料应在高温下不致产生过量的烟气及毒性物质，根据《耐火试验程序规则》来确定。

9.1.2 结构防火

9.1.2.1 潜水系统和潜水器如安置在母船或海上平台的封闭处所内时，该处所与相邻处所的分隔应满足控制站的耐火完整性要求。

9.1.2.2 安置在母船或海上平台上的系缆潜水器的甲板控制室处所，除相邻围蔽处所为极少有失火危险或无失火危险处所以外，如空舱、公共卫生间、二氧化碳间和类似处所，控制室与相邻围蔽处所之间的限界面舱壁和甲板应隔热至A-60级标准。

## 第2节　探火

9.2.1 一般要求

9.2.1.1 设有诸如甲板减压舱、潜水钟、储气设施、压缩机、控制台等潜水设备的围蔽处所，应设有固定式探火和失火报警系统。

## 第3节　灭火

9.3.1 灭火装置

9.3.1.1 内有潜水系统或潜水器的处所内应设置经认可的手提式灭火器，其中一只应位于该处所的入口处附近。

9.3.1.2 设有诸如甲板减压舱、潜水钟、储气设施、压缩机、控制台等潜水设备的内部区域，应设有适用的固定灭火系统。

9.3.1.3 当压力容器或压力舱位于围蔽处所时，应设置对水平投影面积供水率为每分钟10L/m2的水雾系统，以便在外部失火时，冷却和保护压力容器。

9.3.1.4 甲板减压舱和载人潜器每一人员可能进入的舱室至少应设有适用的灭火设施，以用于扑灭舱室内的火灾，该装置应能对舱室内的任何部位快速而有效地散布灭火剂。

9.3.1.5 用于压力舱的灭火装置应考虑舱内压力对施放灭火剂的影响以及施放灭火剂后引起的舱内压力升高。

9.3.1.6 使用的灭火剂应能在所有压力和气体成分条件下，扑灭各种可能的火灾。

9.3.1.7 应尽可能避免使用有毒或对人体呼吸有害的灭火剂。

## 第4节　水下客艇的附加要求

9.4.1 一般要求

9.4.1.1 水下客艇消防安全除本章其他适用要求外，还应满足本节有关水下客艇的附加要求。

9.4.2 防火

9.4.2.1 水下客艇内所使用的材料和设备应在所处氧气浓度下不可燃，表面具应有低播焰性。

9.4.3 探火

9.4.3.1 通常没有人员进入的舱室应设有固定式探火和失火报警系统。

9.4.3.2 固定式探火和失火报警系统的探测器被激发时，应在驾驶舱的控制台上发出视觉和听觉报警，并同时向全艇发出听觉报警。

9.4.4 灭火

9.4.4.1 水下客艇应装设适当的灭火设备，该设备可以是永久性安装的系统和/或便携式灭火器。

9.4.4.2 该系统的设计和灭火介质的选用应考虑预期的火灾类型和位置、对人体健康的危害和压力升高的影响。一般认为不宜使用二氧化碳和海水。

# 第10章  浮性和稳性

## 第1节  自由自航载人潜水器

10.1.1 压载系统

10.1.1.1 自由自航载人潜水器都应配备压载系统。此系统的功能是实现潜水器的正常上浮和下潜以及必要时兼作姿态调整。

10.1.1.2 压载水舱的强度应根据该舱的布置和使用情况设计成耐压或非耐压结构。

10.1.1.3 应有两套独立的排除压载水的手段，其中一套应不使用潜水器的正常电源。

10.1.2 深度和姿态控制

10.1.2.1 潜水器应有调整纵倾、补偿载荷变化以及控制水下状态浮力的能力。在任何预期的下潜深度和操作状态下都应具有保持零浮力的能力。

10.1.3 水面稳性

10.1.3.1 潜水器在水面状态时应有足够的干舷。

10.1.3.2 所有潜水器均应至少有一个舱口。在最不利的装载、预定的横倾和海况下，均不应从舱口进水。

10.1.3.3 所有潜水器正浮时，由水线至能够开启的舱口的围壁顶端之间的距离一般应不小于0.75m。

10.1.3.4 潜水器应有足够的完整稳性，除另有规定外，初稳性高度值应不小于0.10m。

10.1.3.5 对载人潜水器，每位乘员或旅客的体重应至少假定为75kg，也可根据实际情况增加。重心高度应假设等于：

—— 对于站立的人员，在甲板面以上1.0m。

—— 对于坐着的人员，在座位以上0.3m。

10.1.4 水下稳性

10.1.4.1 不论在任何情况下，水下稳性应是正值。

10.1.4.2 在正常装载和压载情况下，浮心在重心以上的高度GB值应不小于50mm或按下式计算所得值中的大者。

mm

式中：

ω—— 人均体重，按10.1.3.5计取；

N —— 总人数的10%，但不小于1；

d —— 人员在舱内可走动的最大距离，mm；

W —— 水下排水量，kg；

θ —— 主要设备可运转、电解液不溢漏和人员能保持坐位的最大倾角，一般可取25°。

10.1.5 应急上浮

10.1.5.1 除压载系统外，所有潜水器均应有应急上浮至水面的手段或系统。

10.1.5.2可采用置于压力舱外部的可弃固定压载(重物)或者附体或两者的组合形式来实现应急上浮。

10.1.5.3 可弃压载的总重量，应保证当其解抛后，最大可单独浸水的容积(载人压力舱除外)被注满时，潜水器仍能以不低于正常上升速度上浮。

10.1.5.4 应能在压力舱内启动可弃压载解抛系统。启动解抛系统应至少有两步可靠的手动操作装置。但如以手动作为后备时，也允许采用电动、气动或液压操作。

10.1.5.5 也可采用载人压力舱与潜水器所有其他部分相解脱的方法，解脱后的载人压力舱应具有正浮力。

10.1.5.6 可弃压载解抛后的潜水器仍应具有正稳性。

10.1.6 稳性试验

10.1.6.1 对建成的潜水器应进行验证水上和水下稳性的倾斜试验，但同一类型潜水器的后续者除外。

## 第2节  潜水钟和系缆载人潜水器

10.2.1 一般要求

10.2.1.1 潜水钟或系缆潜水器应在所有作业状态下以及应急状态时均应有足够的稳性。

10.2.1.2 回收潜水钟或系缆潜水器至少应有1套正常系统和2套独立的应急系统。其中1套应急系统可用正常系统吊索、导索或脐带，但其驱动源应与正常系统所用的分开。另一套应急系统应与吊索、导索或脐带无关。

10.2.1.3 与吊索、导索或脐带无关的应急系统可采用本身自浮方式或应急解抛压载方式，并符合下列规定：

(1) 依靠自浮应急上浮的潜水钟或系缆潜水器，在与吊索、脐带和吊放系统解脱后，应有足够的正浮力。

(2) 应急解抛的压载重量，当其解脱后，应保证潜水钟或系缆潜水器(包括没有解脱的脐带和绳索)可上浮，并应防止无意解脱。解抛系统应至少有两步可靠的手动操作装置，但如以手动作为后备时，也允许采用电动、气动或液压操作。

(3) 潜水钟或系缆潜水器应急上浮至水面的时间应不超过应急生命支持系统所能提供的支持时间的一半。

## 第3节  无人潜水器

10.3.1 一般要求

10.3.1.1 无人潜水器在水下或水面操作时应有足够的稳性，水面状态时，初稳性高度应为正值。稳性分析中应考虑可能的最大负载重量。

10.3.1.2 除采用系缆的ROV外，无人潜水器应具备应急上浮系统或采用本身自浮方式应急上浮。若采用应急上浮系统，则应能在主电源失效的情况下操作。

# 第11章  吊放系统

## 第1节  一般规定

11.1.1 一般要求

11.1.1.1 应设有吊放系统，以保证母船或海上平台等与水下工作现场、海面或支持船之间安全运送潜水钟、潜水器或高压撤离装置。

## 第2节  设 计

11.2.1 一般要求

11.2.1.1 吊放系统的设计应具有足够的安全裕度，虑及包括操纵潜水器或潜水钟通过空气与水的界面时遇到的动态负荷在内的所有相关作业条件。

11.2.1.2 吊放系统应能安全地进行吊放操作，且应易于控制。

11.2.1.3 在正常状态下，不应使用制动器控制潜水器或潜水钟的降放，而应通过绞车的驱动系统来进行控制。

11.2.1.4 如吊放系统的动力源失效，制动器应自动起作用。

11.2.1.5 如吊放系统的单个部件发生故障，则应提供替代装置，以使潜水器或潜水钟回到母船或海上平台。当主要装置及替代装置均发生故障时，应有能回收潜水器或潜水钟的应急措施。如该措施是依靠其自身的浮力上升，则潜水器或潜水钟应具有足够的稳性，以保持基本正浮状态，并应设有能防止意外释放压载的装置。

11.2.1.6 吊放系统和对接装置应能使潜水钟或闸式潜水器与甲板减压舱易于可靠对接和易于脱离，即使在母船或海上平台发生横摇、纵摇或横倾到预定程度时也应能完成操作。

11.2.1.7 当使用动力驱动系统进行连接作业时，应设有备用的动力驱动系统或合适的方式，以便能在正常动力驱动系统发生故障时使潜水钟或闸式潜水器与甲板减压舱连接。

# 第12章  高压撤离系统

## 第1节  一般规定

12.1.1 一般要求

12.1.1.1 饱和潜水系统应设有高压撤离系统。该系统应具有足够的能力，以便在一旦需要撤离母船或海上平台时，撤出全部处于压力之下的潜水员。

12.1.1.2 本章适用于可以和甲板减压舱对接的高压撤离装置。

12.1.1.3 高压撤离装置应根据本法规第2章潜水系统相关检验规定中的适用要求进行检验和发证。

## 第2节  设计与建造

12.2.1 一般要求

12.2.1.1 高压撤离系统的设计和建造应适合设定的环境条件，并考虑到可能作用于该系统的水平或垂直的动态抓举载荷，尤其是在撤离和回收时作用在起吊点上的载荷。

12.2.1.2 高压撤离装置应设有单点提升装置用于回收，并应在装置上提供能使游泳者勾住或连接该提升装置的设备。

12.2.1.3 在设计压力舱（包括门、铰链、门的搭接缝、关闭机构、贯穿件和观察窗等附件）时，除压力、温度、振动、操作及环境条件等设计参数外，还应考虑剧烈吊放的影响。贯穿压力舱的管路一般应在两侧装设隔离阀。

12.2.1.4 建造高压撤离系统所用材料应适合其预定用途。

12.2.1.5 高压撤离系统的部件应按照本局接受的规范或标准进行设计、建造和试验。

12.2.1.6 高压撤离系统的部件在设计、建造和布置上应做到易于检查、维修、清洁和进行消毒（如适用）。

12.2.1.7 应为高压撤离系统提供必要的控制设备，以保证其安全运行和潜水员的安康。

12.2.1.8 在高压撤离装置的外部应有特别布置和说明，以确保其能被安全回收。该说明应位于当高压撤离装置漂浮时仍能清晰可见的位置。

12.2.1.9 高压撤离系统不应位于0类或1类危险区，并应尽量远离危险区和高失火危险区域。如不可避免地要安置在2类区内时，其电气设备应采用适用于危险区的合格防爆设备。

## 第3节  高压撤离装置

12.3.1 一般要求

12.3.1.1 高压撤离装置应设计用于救助在最大工作深度处的潜水系统里的所有潜水员。压力舱应提供合适的环境和足够的设备，视情包括可供装置的最大设计人数使用的座位安全带。提供的座位或其它装置在设计上应为潜水员提供足够程度的保护，使其在下水和在该装置漂浮期间免受碰撞。另外，压力舱应设有收集或排出人员排泄物的装置，且后者应有适当的联锁装置。

12.3.1.2 压力舱的出入装置应能使潜水员安全进出与之对接的甲板减压舱。应提供联锁装置，以防止出入隧道受压时，高压撤离装置从甲板减压舱意外脱离。应在包括下水和回收阶段在内的所有时间给予对接法兰适当保护，以免受到损坏。

12.3.1.3 应提供能使失去知觉的潜水员进入高压撤离装置的设备。

12.3.1.4 压力舱的门应设计成能防止在受压时意外打开。如果装有门，则所有门的锁紧机构均应设计成能从两侧操作。

12.3.1.5 应提供能观察到舱内人员的装置。如设有观察窗，则应位于损坏危险最小处。

12.3.1.6 如拟在高压撤离后，在另一甲板减压舱中对潜水员进行减压，则必须考虑到该甲板减压舱的对接装置的适宜性。如需要，应提供一个合适的连接器和夹紧装置。

12.3.1.7 应提供一个递药筒，且应设计成能防止在压力舱加压时意外打开。必要时，应为此提供联锁装置。递药筒的尺寸应足以使必需的供应品，包括二氧化碳滤净罐，被送进压力舱，其尺寸还应在递药筒使用时使气体损失最少。

## 第4节  稳性和浮力

12.4.1 一般要求

12.4.1.1 设计为漂浮的高压撤离装置，应具有适合所有预计操作和环境条件的适当稳性并能自行扶正。在确定应提供的稳性程度时，应考虑到大力矩对潜水员产生的不利影响。也应考虑到需要在该系统上方进行海上回收作业的设备和人员可能对高压撤离装置的稳性产生的影响。

12.4.1.2 拖带点应位于不会因拖缆方向而造成高压撤离装置倾覆处。在提供拖带器具时，应轻轻夹住或固定在装置上，脱开时应尽可能无阻碍。

12.4.1.3 设计为漂浮式的高压撤离装置应有足够浮力储备，以保证承载必需的救助船员和设备。

12.4.1.4 当高压撤离装置设计为放在救助船上时，装置应有系固点以保证它能系固在甲板上。

## 第5节  生命支持系统

12.5.1 一般要求

12.5.1.1 应提供设施使高压撤离装置内所有人员在所有预计环境条件（空气温度、海水温度、湿度）下，并在载有最多和最少潜水员时均处于热平衡状态和处于安全和可呼吸的气体环境中。在确定必要的生命支持时间和数量时，应考虑到地理和环境状况以及在这种状况下氧气等气体的消耗和二氧化碳的生成情况，还有热输入和散发以及可能供潜水员减压时使用的应急服务。在确定所需气体量时应考虑到因使用需排出高压撤离装置外的卫生设施和递药筒操作而引起的气体损失。应考虑低体温症的影响，在合理可行的范围内确保提供的装置在所有设定情况下的有效性。但在任何情况下，该装置的自主生命支持时间不应少于72小时。

12.5.1.2 除在外部安装的任何控制器和设备外，还应在压力舱内部配备在直至最大工作深度的任何水深条件下向舱内人员提供并维持适用的呼吸混合气的适当控制器。压力舱操作人员，不论在舱内或舱外，均应配有提供生命支持的适当控制器。凡可行时，控制器均应做到操作人员不必取下座位安全带便能操作。

12.5.1.3 应有两个独立的配气系统向压力舱供氧。该系统的部件应适用于供氧服务。

12.5.1.4 应在适当位置提供能在生命支持系统工作期间将氧气和二氧化碳水平以及热平衡保持在可接受的范围内的适当设备。

12.5.1.5 除了压力舱外部所必需的任何仪器外，还应在该舱内提供用于监测氧气和二氧化碳的局部压力并能在生命支持时间内进行操作的适当仪器。

12.5.1.6 如预计可在高压撤离装置内为潜水员减压，应提供必需的设备和气体，包括治疗用的混合气，以使减压过程能安全地进行。

12.5.1.7 应在高压撤离装置内提供足够的食品和水。特别是在确定应提供的水量时，应对预期的作业区域和环境状况给予考虑。

12.5.1.8 呼吸系统应配备供受压情况下的装置内所有人员使用的足够数量的面具。

12.5.1.9 应在高压撤离装置外部及在易于接近处设置用于提供应急热水或冷水及呼吸治疗用混合气的管接头。管接头应有清晰和永久性标志并予以适当保护。管接头的尺寸规格如下：

3/4英寸内螺纹管接头用于热水或冷水；

1/2英寸内螺纹管接头用于呼吸混合气。

12.5.1.10 设计用于通过火灾现场的高压撤离装置，其呼吸气瓶和管系及其它必需设备应予以充分保护。此外，热绝缘应是无毒的并适合此目的。

12.5.1.11 压力舱内、母船或海上平台上和岸上均应备有急救设备、呕吐袋、纸巾、废物带以及压力舱内设备所有必要的操作说明。

## 第6节  防火和灭火

12.6.1 一般要求

12.6.1.1 建造和安装使用的材料应尽可能是不燃和无毒的。

12.6.1.2 应在高压撤离装置中提供适用于直至最大工作深度的所有水深条件的灭火系统。

12.6.1.3 在设计为漂浮式的并可通过火焰用于运输潜水员的高压撤离装置，如可行，应考虑提供用于冷却目的的外部水喷淋系统。

12.6.1.4 装载在要求备有耐火救生艇的船舶上的高压撤离装置，应具备与耐火救生艇相似程度的防火保护。

## 第7节  电气装置

12.7.1 一般要求

12.7.1.1 所有电气设备和装置，包括供电设备，其设计应适用于工作环境，并能将故障、火灾或爆炸引起的电容量损耗以及电击、有毒气体的泄漏和电蚀作用的风险降至最低程度。压力舱内的电气设备应设计为适合在高气压、高湿度下在海上使用。

12.7.1.2 生命支持系统和其他重要设备的供电应满足生命支持系统的需要。电池充电装置应设计为能防止在正常或故障情况下过量充电。电池储存室应有防止过量增压的装置，释放出的任何气体应排到安全的地方。

12.7.1.3 每一压力舱应有足够的在生命支持时间内使用的照明，并应有足够亮度使舱内人员能读取仪表数据和操作重要系统。

## 第8节  高压撤离装置的下水和回收

12.8.1 一般要求

12.8.1.1 应为装置的安全和及时撤离和回收提供措施。并应对环境和操作状况及可能遇到的提升动载荷和冲击载荷给予充分考虑。如适用，应考虑因携带水而增加的载荷。如主要降放措施依靠船舶主电源，则应提供第二个并且独立的降放装置。

12.8.1.2 如吊放系统发生失电，应能自动刹车。刹车应有手动释放装置。

12.8.1.3 提供的降放装置应设计成能保证高压撤离装置与甲板减压舱易于连接或脱开，并能在与船舶释放其他救生艇筏同样的纵横倾状况下运送和释放高压撤离装置。

12.8.1.4 当高压撤离装置和甲板减压舱的连接或脱开是采用动力驱动系统时，则作为备用，连接或脱开应能手动或设有动力储备。

12.8.1.5 供高压撤离装置漂浮后用于释放吊索或吊绳的措施应使其易于解开，特别是对无船员看守的装置。

12.8.1.6 当高压撤离装置设计用于从海上或从海上的船舶上回收时，应考虑回收方式。在撤离装置上应提供能使该装置安全回收的适当设备。在起吊设备附近应有关于正确回收方法的永久标注的清晰说明，包括高压撤离装置的总重量。对夹带的水和舱底水等对回收船要起吊的总重量可能具有的影响，应予考虑。对高压撤离装置从海上回收时可能遇到的提升动载荷，应考虑吸收该载荷的任何措施。

## 第9节  通信和定位系统

12.9.1 一般要求

12.9.1.1 如果使用的呼吸混合气中含有氦和氢，则应布置带有辨音器装置的独立的主通信系统，供潜水员和压力舱外部人员之间进行直接的双向通信。除主通信系统外，还应设有辅通信系统。

12.9.1.2 除12.9.1.1中所述的通信系统外，还应提供满足本规则第8章第2节要求的标准潜水钟紧急通信敲击代码。敲击代码的副本应永久展示在高压撤离装置之内和之外。

12.9.1.3 设计用于水中的高压撤离装置应设有频闪灯和雷达反射器。

12.9.1.4 设计用于置放在海床上等待单独回收的高压撤离装置，应设有一套声学应答器。该应答器应适合与放在母船上的潜水员问答机/接收机一起操作。提供的设备应满足本规则第8章的有关要求。

## 第10节  高压撤离装置上应有的标志和信息

12.10.1 一般要求

12.10.1.1 专用的高压撤离装置应为橙色并带有逆向反光材料以助其在黑暗中被定位。

12.10.1.2 设计用于水上的每一高压撤离装置至少应有三个下述所示的识别标志。其中一个标志应在装置顶部并能从空中清楚地看到。另两个标志垂直装在每一边尽可能高的位置上并应能在装置漂浮时被看到。

12.10.1.3 如适当，在该装置漂浮时，应能清晰地看见并能随时得到下述说明和设备：

(1) 拖带装置和有浮力拖缆；

(2) 所有外部接口，特别是提供应急气体、热/冷水和通信的接口；

(3) 装置在空气中的最大总重量；

(4) 起吊点；

(5) 母船船名和登记港；和

(6) 应急联系电话、电传和传真号码。

12.10.1.4 下述告示应视情况永久展示在每一高压撤离装置的两个分开的地方，以便在该装置漂浮时能清晰地看到：

“除非有特别的潜水援助，否则：

(1) 不得触摸任何阀门或其他控制器；

(2) 不得试图让装置内人员离开；

(3) 不得接通任何气体、空气、水或其他供应；

(4) 不得向装置内人员提供食物、饮料或医药用品；和

(5) 不得打开任何舱口。”

12.10.1.5 对于国际间移动和作业的潜水系统，其高压撤离装置的上述标识和信息所采用的文字语言应至少为中英对照。

## 第11节  保养和测试

12.11.1 一般要求

12.11.1.1 提供的任何高压撤离系统的可用性取决于对该系统的定期测试和保养。应制定有计划的保养和测试方案，并将保养责任落实到具体船员。应提供保养和测试表格供记录执行的任务和任务执行者签字。这种表格应保持在船上以备检查。

# Footnotes

“控制站”即1974国际海上人命安全公约第II-2章第3条所限定并在第20条中提及的控制站。